ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

ИНЖЕНЕРНО – ПЕДАГОГИЧЕСКИ  ФАКУЛТЕТ – СЛИВЕН

ОКС „МАГИСТЪР” , 2012/2013 г.

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

КУРСОВ ПРОЕКТ ПО „ППОЕКТИРАНЕ НА ВЪЗДУШНИ И КАБЕЛНИ ЕЛЕКТРОПРОВОДИ”

ЗАДАНИЕ ЗА КУРСОВ ПРОЕКТ

На студента ..........................................................................фак. № ...............................

Да се проектира въздушен електропровод за 20kV по механични показатели:

Дадено: Профил на ВЛ в мащаб за дължина 1:2000 и за височина 1:500;

Проводник АС .............

Климатични характеристики на трасето за ВЛ:

- дебелина на стеничката на леда ;

- максимална скорост на вятъра ;

- скорост на вятъра при заледяване ;

- максимална температура на въздуха +40; минимална температура на въздуха -30; средногодишна температура на въздуха +10; температура на въздуха при обилно залядяване -5; темепература на въздуха в помещенията за производство на проводниците +15; Температура на въздуха при максимална скорост на вятъра и интензивни мълнии +15.

Окачването на проводника върху стълба е с ....................... изолатори, като най-долната фаза е окачена с активна височина  .

Допустимите изчислителни междустълбия в метри от габаритното междустълбие  да се приемат : за ветровото ; за тегловото  и за електрическото .

Съдържание на изчислителната част на проекта:

- Определяне на фозико-механичните параметри на проводника:

- Изчисление на линейните относителни товари върху проводника:

- Изчисление на габаритното междустълбие;

- Изчисление на критичните междустълбия;

- Определяне на допустимите напрежения на опън в проводника:

- Изчисляване на критичната температура и максималния провес ;

- Изчисление и начертаване на шаблон за разпределение на стълбовете в мащаб за височина 1:500 и за дължина 1:2000;

- Разпределение на стълбовете по зададеното трасе. Избор на стълбове, изолатори и арматура;

- Оформяне на чертежа на профила съгласно изискванията;

- Чертеж на надлъжния профил на трасето на ВЛ с разпределение на стълбовете;

Литература:1. Генков Н.Т., Захариев В.Т.и др. „Справочник по проектиране на механична част на въздушни електропроводи до 110kV.Техника София 1990г.

2. Неделчева С.И. „Електрически мрежи” София 2005г.

3. Генков, Захариев, „Механична част на електрически мрежи” София 1993г.

Сливен 2013г.                                                                                 Ръководител на проекта:.........................

/ас. д-р Мацанков/